Інструктивна картка

Практична робота № 4

Хід виконання роботи

1. Заповнити комірки відповідно до значень зазначених в задачі та зразка:

2. Визначити циклічну частоту, використовуючи формулу: . Записати дану формулу в комірці К2 функціями електронних таблиць: =КОРІНЬ(1/Н2/І2).

3. Визначити значення періоду електромагнітних коливань в комірці L2 за допомогою функцій електронних таблиць: =2*J2/K2.

4. Заповнити діапазон комірок А2:А102, що відповідають часу. Крок – 0,5 с. Для цього в комірці А2 запишіть значення 0,5, далі в комірці А3 скористайтеся формулою: =А2+0,5. Користуючись копіюванням перетягуванням, скопіюйте дану формулу у вище зазначений діапазон.

5. Запишемо формулу рівняння гармонічного коливання для заряду в комірці D2 за допомогою функцій електронних таблиць. Треба зауважити, що для частини даних треба використати абсолютні посилання, оскільки їх значення не повинні змінюватися внаслідок копіювання формул в інші комірки. Отже, =$G$2*cos($K$2*A2).

6. Скопіюйте вміст комірки D2 методом перетягування в діапазон комірок D3:D102. Ви повинні отримати діапазон значень заряду в залежності від часу.

7. Значення амплітуди сили струму визначається за амплітудними значеннями заряду і значенням циклічної частоти. Тож треба використати значення заряду в комірці D2. В комірці Е2 запишіть відповідну формулу: =G2*K2.

8. Визначити значення для сили струму та наругу, аналогічно до заряду: В2=$E$2*cos(($K$2*A2)+($J$2/2)) (сила струму); C2=$F$2*cos($K$2*A2) (напруга).

9. Побудувати графік (осцилограму) зміни заряду за рівнянням гармонічних коливань.

10. Виділіть діапазон комірок D2:D102. Запустіть Майстер діаграм. Оберіть Графік. В закладці Діапазон даних перевірити правильність вибраного діапазону комірок для побудови графіка. В закладці Ряд дати назву ряду «Заряд». Оформіть вигляд діаграми відповідно до зразка:

11. Аналогічно зробити побудову графіків для сили струму та наруги.

12. Побудувати графік заряду, сили струму та напруги на одній координатній площині.

13. З отриманого графіка можна спостерігати зсув фаз. Заряд та напруга коливаються одній фазі, а сила струму «запізнюється» на значення .

14. Збережіть створений документ в папці «11 клас» під назвою «Практична робота № 4».

15. Змініть параметри індуктивності чи ємності. Спостерігайте як автоматично змінюються графіки гармонічних коливань параметрів.